## Slide 1: 網路安全

## Slide 2
隨堂小測驗
相對而言，以下哪一種設備或服務，是在ISO/OSI模型中，最低層的東西?
(1)DNS server
(2)Repeater
(3)Bridge
(4)Router

## Slide 3
隨堂小測驗
網路拓樸（topology）代表的意義為：
(1)網路的傳輸速度
(2)網路的傳輸距離
(3)網路的佈線架構
(4)網路的規模大小

## Slide 4
隨堂小測驗
下列何者是匯流排[BUS]拓樸的連接方式？
(1)網路上的所有工作站都彼此獨立
(2)網路上的所有 工作站都是一部接一部的連接
(3)網路上的所有工作站都與一個中央控制器連接
(4)網路 上的所有工作站都直接與一個共同的通道連接

## Slide 5
隨堂小測驗
以中央控制節點與其他節點連接，而其他節點互不直接相連。請問這是下列那種網路拓樸架構？
(1)點對點網路
(2)星狀網路
(3)網狀網路
(4)匯流排網路

## Slide 6
隨堂小測驗
下列何種網路的拓撲型態，當有一部電腦故障時，網路的資料通訊最不會受到影響？
(1)星狀式(Star)
(2)環狀式(Ring)
(3)網狀式(Mesh)
(4)匯流排式(Bus)

## Slide 7
隨堂小測驗
同儕架構（peer-to-peer paradigm）常常被用於檔案分享，下列敘述何者錯誤？
(1)在此架構中，伺服器行程不需要永遠執行與持續等待客戶行程的連線要求，此職責被分擔給所有同儕電腦
(2)無須架設昂貴的伺服器是此架構的優點
(3)同儕架構中，電腦可以為提供服務者，亦可為被服務者，但不可以同時為服務者與被服務者
(4)音樂檔案分享服務 Napster，即屬於同儕架構

## Slide 8
隨堂小測驗
下列有關點對點（Peer-to-Peer）的傳輸模式何者正確？
(1)使用者只能扮演 Client 端的角色
(2)需透過伺服器分享資訊或共用內容
(3)資源可集中處理，管理方便且較有一致性
(4) Client 端互相連接直接分享資訊或共用內容

## Slide 9
隨堂小測驗
The ___ model allows every computer on the network to be both client and server
(1)client/client (2)server/server (3)client/server (4)peer-to-peer

## Slide 10
隨堂小測驗
一個半雙工（half-duplex）傳輸系統是：
(1)單向傳輸
(2)單向傳輸，且可以同時進行
(3)雙向傳輸，且可以同時進行
(4)雙向傳輸，但不可同時進行

## Slide 11
隨堂小測驗
An example of simplex transmission is a(n):
(1)doorbell
(2)press-to-talk phone radio in a police car
(3)busy two-way street
(4)computer-to-computer communication

## Slide 12
隨堂小測驗
An example of half-duplex transmission is a(n):
(1)doorbell
(2)press-to-talk phone radio in a police car
(3)busy two-way street
(4)computer-to-computer communication

## Slide 13
隨堂小測驗
下列何者不屬於網際網路（Internet）所提供的服務？
(1)POS (2)FTP, Telnet (3)WWW, Telnet (4)Netnews, IRC

## Slide 14
隨堂小測驗
目前在世界上主要使用的網路通訊協定為何？
(1)TCP/IP (2)HTTP (3)UDP (4)P2P

## Slide 15
隨堂小測驗
有關 TCP/IP 網際網路協定中，從底部開始的順序，下列何者正確？①應用層 ②資料連結層 ③實體層④網路層 ⑤傳輸層
(1)①②④⑤③
(2)③①⑤④②
(3)③②④⑤①
(4)④③②①⑤

## Slide 16
隨堂小測驗
下列通訊協定（Protocol）何者不屬於應用層（Application Layer）？
(1) TCP (2)DNS (3)DHCP (4)SMTP

## Slide 17
隨堂小測驗
OSI 網路七層架構中，那一層負責規劃或選擇資料傳送的最佳路徑？
(1)資料鏈結層（data link layer）
(2)網路層（network layer）
(3)傳輸層（transport layer）
(4)會議層（session layer）

## Slide 18
隨堂小測驗
OSI 七層協定中定義終端設備與網路間使用的介面，屬於哪一層？
(1) 網路層(networklayer)
(2) 實體層(physical layer)
應用層(application layer)
傳輸層(transportlayer)

## Slide 19
隨堂小測驗
網際網路中，所使用的 TCP/IP 協定，其 IP 相當於 ISO 的 OSI 參考模式中的哪一層協定？
(1) 傳輸層(transportlayer)
(2) 網路層(network layer)
(3)表達層(presentation layer)
(4)資料連 結層(datalink layer)

## Slide 20
隨堂小測驗
TCP 協定位於 OSI 網路七層架構中的那一層？
(1)表達層（presentation layer）
(2)應用層（application layer）
(3)會議層（session layer）
(4)傳輸層（transport layer）

## Slide 21
隨堂小測驗
ASCII, encryption, QuickTime, and JPEG are all typical of which layer?
(A)the presentation layer
(B)the transport layer
(C)the application layer
(D)the session layer

## Slide 22
隨堂小測驗
HTTP 與 HTTPS 通訊協定之差異為何？
(1)HTTPS 加強安全性
(2)HTTPS 加強執行速度
(3)HTTPS 加強資料傳輸量
(4)HTTPS 可允許更多人同時上網使用

## Slide 23
隨堂小測驗
https 結合了 http 通訊協定與安全通道層（Secure Sockets Layer, SSL），SSL 提供何種功能？
(1)檔案傳送 (2)用戶認證 (3)程式加速 (4)資料加密

## Slide 24
隨堂小測驗
在網際網路上，何種伺服器專門提供 IP 與網域名稱轉換的服務？
(1)WWW
(2)FILE
(3)FTP
(4)DNS

## Slide 25
隨堂小測驗
IP Address 由四組數字組成，下列何者有誤？
(1)202.39.246.80
(2)140.116.23.77
(3)303.64.52.10 (4)192.192.180.180

## Slide 26
隨堂小測驗
IP Address 由四組數字組成，如140.116.23.77，請問你IPv4的address是由幾個bytes定義？
(1)4
(2)8
(3)16
(4)128

## Slide 27
隨堂小測驗
請問下列那一項通訊協定（Protocol）是用來設計提供電子郵件收信使用的？
(1) FTP (2)SMTP (3)POP3 (4) DHCP

## Slide 28
隨堂小測驗
網際網路通訊協定堆疊中，下列何者主要以連接埠（Port）來支援應用程式的多工與解多工？
(1)應用層
(2)傳輸層
(3)網路層
(4)連結層

## Slide 29
隨堂小測驗
傳輸層（transport layer）在 ISO 提出的 OSI（Open System Interconnection）七層模型中屬於第四層，下列何者不是傳輸層的主要功能？
(1)路由（routing），尋找到達目的地的路徑
(2)編定序號（sequence number），替每一個傳輸單位編號
(3)流量控制（flow control）
(4)可靠性與效率性（reliability and efficiency）

## Slide 30
隨堂小測驗
當瀏覽器上的網址列由「http://www.ptph.doh.gov.tw/」改成「https://www.ptph.gov.tw/」時，表示該機器擬與網站主機建立安全連線，請問此時將使用的協定為下列何者？
(1)SSL/TLS（Secure Sockets Layer/Transport Layer Security）
(2)SET（Secure Electronic Transaction）
(3)FTP（File Transfer Protocol）
(4)SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）

## Slide 31
隨堂小測驗
電子郵件位址是由那兩個部分所組成？
(1)使用者名稱和網域名稱
(2)通訊錄和使用者名稱
(3)@符號和 .com 名稱
(4)網域名稱和 POP3

## Slide 32
隨堂小測驗
有關 TCP/IP 通訊協定的敘述，下列何者錯誤？
(1)TCP 連線都是連結導向（connection oriented）通訊
(2)UDP 連線都是無連結導向（connectionless oriented）通訊
(3)UDP 連線的 overhead 比 TCP 小
(4)DNS 是採用連結導向通訊

## Slide 33
隨堂小測驗
有關網際網路通訊協定的敘述，下列何者錯誤？
(1)ARP 是 MAC/IP 住址對應（address mapping）的通訊協定
(2)DNS 是 IP 與網域名稱對應的通訊協定
(3)DNS 是透過 UDP 通訊協定傳送封包
(4)ARP 是透過 UDP 通訊協定傳送封包

## Slide 34
隨堂小測驗
網際網路電話傳輸常用 UDP 協定的主因為：
(1)可確保資料封包一定會到達目的地 (2)可確保資料的正確性
(3)可確保資料封包的傳輸延遲 (4)少部分資料封包的遺失通常不會造成理解上的影響

## Slide 35
隨堂小測驗
在 Internet 架構下，下列何者屬於傳輸層（transport layer）的通訊協定（protocol）？
(1)UDP
(2)IP
(3)CSMA/CD
(4)HTTP

## Slide 36
隨堂小測驗
從 http://www.ksu.edu.tw 網址中，我們可以判斷此單位的類型為下列何者？
(1)非營利組織
(2)教育機構
(3)政府機構
(4)網路服務機構

## Slide 37
隨堂小測驗
關於 TCP 埠號（port number）使用的敘述，下列何者錯誤？
(1)埠號 80 是 HTTP
(2)埠號 23 是 Telnet
(3)埠號 20 及 21 是 FTP
(4)埠號 26 是 SMTP

## Slide 38
隨堂小測驗
對每個網路設備而言，下列何者是獨一無二的？
(1)序號 (2)IP位址 (3)網卡位址 (4)編號

## Slide 39
隨堂小測驗
下列何種協定只應用於區域網路之內，是一種將上一層的 IP 位址轉換成實體位址（MAC）的協定？
(1) MAP (2) ARP (3) ICMP (4)IP

## Slide 40
隨堂小測驗
在目前網際網路使用的協定中，“利用 MAC 位址表示來源與目的終端設備位置”是屬於下列何層的工作？
(1)實體層（physical layer）
(2)傳輸層（transport layer）
(3)連結層（link layer）
(4)網路層（network layer）

## Slide 41
隨堂小測驗
下列何者通訊協定不是用於電子郵件傳輸？
(1) POP3 (2) SMTP (3) SNMP (4) IMAP

## Slide 42
隨堂小測驗
上圖為使用ipconfig所查看到本機的網路資訊，請問該ＰＣ的網址為下列何者？(1)172.20.174.235 (2) 172.20.174.254 (3)255.255.255.0 (4) 172.20.174.255

## Slide 43
隨堂小測驗
上圖為使用ipconfig所查看到本機的網路資訊，請問該ＰＣ所設定的gateway網址為下列何者？(1)172.20.174.235
(2) 172.20.174.254
(3)255.255.255.0
(4) 172.20.174.255

## Slide 44
隨堂小測驗
我們通常會使用 ping 指令測試網路是否通順，請問 ping 所送出的封包屬於下列何者？
(1)ICMP (2)UDP (3)TCP (4)RARP

## Slide 45
隨堂小測驗
下列何種 Windows 命令主要是用來自我測試與遠端網路的連線狀況？
(1)mail (2)ping (3)FTP (4)ipconfig

## Slide 46
隨堂小測驗
上圖為使用nslookup所查看到的網路資訊，請問此次查詢是向哪一個DNS伺服器發出查詢？(1)120.114.150.255 (2)www.ksu.edu.tw (3)www.google.com (4) 120.114.150.1

## Slide 47
隨堂小測驗
你收到一份電子郵件，它引導你拜訪外觀看似你房貸銀行的假網站。此種電子郵件屬於下列那一類型？
(1)病毒養殖
(2)彈出式廣告
(3)垃圾郵件
(4)網路釣魚

## Slide 48
隨堂小測驗
某電腦中了勒索病毒，無法開啟重要檔案，請問下列何種方式是解決這個問題的最好方式？
(1)到[資源回收桶]還原被勒索的檔案
(2)使用[磁碟清理]工具，試著將病毒清除
(3)定期使用[磁碟重組工具]等功能
(4)定期備份重要檔案於離線儲存設備中

## Slide 49
隨堂小測驗
將多個公司名稱、姓名或商標等搶先註冊為網域名稱，再以高價轉售給其他需要的企業或個人的行為稱作：
(1)網路蟑螂
(2)網路釣魚
(3)網路駭客
(4)網路侵權

## Slide 50
隨堂小測驗
利用偽造的 email 或是網站去偷竊他人的個人資料，這種行為是違反資訊倫理的那項議題？
(1)資訊安全
(2)使用權
(3)著作權
(4)隱私權

## Slide 51
隨堂小測驗
下列敘述何者不屬於實體安全（physical security）所涵蓋範圍？
(1)對自然天災所可能產生之威脅與防範
(2)對人為入侵所可能產生之威脅與防範
(3)對人為侵權所可能產生之威脅與防範 (4)對火災所可能產生之威脅與防範